Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2017 г. N 45388

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 10 января 2017 г. N 12н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ПЛИТОЧНИК"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Плиточник".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 10 января 2017 г. N 12н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТОЧНИК

|  | 876 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Работы по облицовке внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой |  | 16.104 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Покрытие наружных и внутренних поверхностей зданий различными видами плиток защитного и декоративного назначения

### Группа занятий:

| 7122 | Настильщики полов и плиточники | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
| --- | --- |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток | 2 | Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий облицованных плиткой | A/02.2 | 2 |
| B | Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой | 3 | Подготовительные и заключительные работы | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Плиточные работы внутри зданий | B/02.3 | 3 |
| C | Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой | 3 | Подготовительные и заключительные работы | C/0.1.3 | 3 |
|  |  |  | Облицовка наружных частей зданий плиткой | C/0.2.3 | 3 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Облицовщик-плиточник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3> |
| Другие характеристики | Повышение квалификации один раз в три года |
|  | Не моложе 18 лет <4> |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа <5> |
|  | Прохождение инструктажа по электробезопасности <6> |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте <7> |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС <8> | § 288 | Облицовщик-плиточник 2-го разряда |
|  | § 289 | Облицовщик-плиточник 3-го разряда |
| ОКПДТР <9> | 15220 | Облицовщик-плиточник |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение плиток, подлежащих замене |
| --- | --- |
|  | Заделка незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления |
|  | Удаление дефектных и отслоившихся плиток |
|  | Очистка и выравнивание освободившихся участков без повреждения плитки, не подлежащей замене, на прилегающих участках |
|  | Подготовка основания под удаленной плиткой с использованием средств малой механизации |
|  | Увлажнение и, при необходимости, нанесение насечки на освободившийся участок, нанесение на плитку клеящего раствора |
|  | Приготовление клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей различного состава и средств малой механизации |
|  | Укладка новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической картой |
|  | Затирка и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений |
| Необходимые умения | Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене |
|  | Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков |
|  | Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту |
|  | Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации |
|  | Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
|  | Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ |
|  | Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту |
|  | Производить работы в соответствии с технологической картой |
|  | Производить затирку и восстановление нарушенных швов |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей |
|  | Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой |
|  | Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации |
|  | Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их хранения и ухода за ними |
|  | Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Правила электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий облицованных плиткой | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение участков, подлежащих ремонту |
| --- | --- |
|  | Удаление дефектной и отслоившейся плитки с поверхностей, подлежащих ремонту |
|  | Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка поверхности |
|  | Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
|  | Увлажнение поверхности и нанесение на плитку клеящего раствора |
|  | Укладка новой плитки в местах, подлежащих ремонту, в соответствии с технологической картой |
|  | Затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений |
| Необходимые умения | Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или плиток, подлежащих замене |
|  | Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту |
|  | Производить очистку и выравнивание основания высвобождаемых под ремонт участков без повреждения плитки на соседних участках, не подлежащих ремонту |
|  | Производить подготовку основания под удаленной плиткой с использованием средств малой механизации |
|  | Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
|  | Производить укладку плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту |
|  | Производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ |
|  | Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ |
|  | Производить затирку и восстановление нарушенных швов |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей |
|  | Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой |
|  | Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации |
|  | Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их хранения и ухода за ними |
|  | Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Виды оснований, по которым ведется облицовка |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Облицовщик-плиточник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по выполнению ремонта внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замены отдельных плиток не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Повышение квалификации один раз в три года |
|  | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по электробезопасности |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС | § 290 | Облицовщик-плиточник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15220 | Облицовщик-плиточник |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовительные и заключительные работы | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка и подготовка основания под облицовку |
| --- | --- |
|  | Разметка и провешивание поверхности |
|  | Установка маяков и выравнивающих скоб |
|  | Установка (перестановка) подмостей |
|  | Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места |
| Необходимые умения | Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке |
|  | Производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок плиток |
|  | Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних поверхностей зданий |
|  | Состав набора инструментов, приспособлений, средств малой механизации и вспомогательных материалов, необходимых при производстве плиточных работ, правила и порядок их использования |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Правила электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Плиточные работы внутри зданий | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
| --- | --- |
|  | Выравнивание поверхности под облицовку |
|  | Сортировка плиток, при необходимости резка и сверление в них отверстий |
|  | Увлажнение плитки и нанесение на нее клеящего раствора |
|  | Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с технологической картой |
|  | Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности |
|  | Заполнение швов и очистка облицованной поверхности |
| Необходимые умения | Готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации |
|  | Сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей облицовке плиткой |
|  | Производить резку под нужный размер и сверление плитки |
|  | Наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на вертикальные и горизонтальные поверхности |
|  | Производить работы в соответствии с технологической картой |
|  | Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ |
|  | Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и затирку облицованной поверхности |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних поверхностей зданий |
|  | Технология производства плиточных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации |
|  | Состав нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства плиточных работ, правила их использования |
|  | Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Облицовщик-плиточник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по выполнению ремонта внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замены отдельных плиток не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | Повышение квалификации один раз в три года |
|  | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по электробезопасности |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС | § 290 | Облицовщик-плиточник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15220 | Облицовщик-плиточник |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовительные и заключительные работы | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка и подготовка поверхности основания под облицовку |
| --- | --- |
|  | Разметка и провешивание поверхности |
|  | Установка маяков, выравнивающих скоб |
|  | Монтаж и демонтаж строительных лесов, тур и подмостей |
|  | Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места |
| Необходимые умения | Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке |
|  | Производить сортировку плиток и обработку их кромок |
|  | Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных частей зданий и сооружений |
|  | Состав набора инструментов, вспомогательных материалов и оборудования, необходимых при производстве плиточных работ, правила их использования |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Облицовка наружных частей зданий плиткой | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приготовление клеящего раствора для выполнения плиточных работ на наружных частях зданий на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
| --- | --- |
|  | Выравнивание неровностей поверхности наружных частей зданий, подлежащих облицовке плиткой |
|  | Сортировка плиток для наружных работ, при необходимости резка и сверление в них отверстий |
|  | Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора для наружных работ |
|  | Установка плиток на облицовываемую поверхность наружных частей в соответствии с технологической картой |
|  | Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности наружных частей зданий |
|  | Заполнение швов и очистка облицованной поверхности наружных частей зданий |
| Необходимые умения | Готовить клеящие растворы для производства наружных плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
|  | Сглаживать и выравнивать неровности поверхностей наружных частей зданий, подлежащих облицовке плиткой |
|  | Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных облицовочных работ |
|  | Производить резку под нужный размер и сверление плитки |
|  | Наносить клеящий раствор для наружных работ и устанавливать плитку на поверхности наружных частей зданий, подлежащих облицовке, в соответствии с технологической картой |
|  | Осуществлять проверку поверхностей наружных частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали |
|  | Заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных частей зданий |
|  | Технология производства наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Правила приготовления клеящих растворов для производства наружных плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
|  | Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве наружных облицовочных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Нормы расхода материалов при производстве наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |
|  | Состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства облицовочных работ, правила их использования |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство", город Москва |
| --- |
| Директор департамента профессионального образования | Прокопьева Надежда Александровна |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУН "Институт проблем рынка" Российской академии наук (ИПР РАН), город Москва |
| --- | --- |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666).

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906, N 26, ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607, N 46, ст. 6397; 2016, N 15, ст. 2105).

<6> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781).

<7> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209).

<8> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<9> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.